# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΝΕΥΣΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  		                                    μιας πνευστής σωστικής λέμβου

Τμήμα Καθαριότητας

Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10

Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                               CPV : 42111100-1, 345222450 -1

Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ.                                                     Κ.Α. : 20.7135.0005

Τηλ. 2515003823                                                                                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.387,60€

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Λιμεναρχείου, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-2020), για το έτος 2021 και στη με αριθμό πρωτ.2131.16/5935/20/10-12-2020 «Γνωστοποίηση χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων Κ.Λ. Καβάλας», οι παραλίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες είναι οι εξής τέσσερεις: 1. Περιγιαλίου, 2. Ραψάνης, 3. Παληού (ναυαγός), 4. Παληού (KIKABU/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει εκτός όλων των άλλων, την αδειοδότηση της πνευστής σωστικής λέμβου με την εξωλέμβια μηχανή κάνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες τόσο σε θέμα εργασιών τοποθέτησης αλλά και σε θέμα εξοπλισμού για το σύνολο της. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν γνώση των μηχανοκίνητων σκαφών – σωστικών λέμβων και του εξοπλισμού τους και θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας περί επισκέψεως τους στις εν λόγω εγκαταστάσεις (φύλαξης τους) και εξέτασης του μηχανοκίνητου σκάφους – σωστικής λέμβου και του εξοπλισμού τους.

Οι παραδόσεις των προϊόντων θα είναι τμηματικές. Η υπηρεσία θα κάνει την παραγγελία στον ανάδοχο, και εκείνος εντός δυο ημέρων θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια, λόγω της έναρξης της Κολυμβητικής Περιόδου.

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η προμήθεια θα γίνει με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Η δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των 74.387,60 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2021, τους ΚΑ 20.7135.0005. Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Καβάλα ,  10/05/2021

Ο			        	               Ο	                                                   Ο

Συντάξας	                            Πρ/νος του τμήματος	                               Δ/ντης

Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

# Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Μελέτη  : Προμήθειας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  		                                             μιας πνευστής σωστικής λέμβου

Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Καθαριότητας

Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10

Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                                    CPV : 42111100-1, 345222450 -1

Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ                                                          Κ.Α. : 20.7135.0005

Τηλ. 2513500382                                                                                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.387,60 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φουσκωτό Σκάφος 6 μέτρων

- Εξωλέμβιος κινητήρας 130 ίππων με προπέλα

- Εξωλέμβιος κινητήρας 6 ίππων με  προπέλα

- Τρέιλερ σκάφους

- GPS –PLOTER - VHF

- Χειριστήρια  (Στροφόμετρο (Ηλεκτρονικό), θερμοκρασία κινητήρα, δείκτης καυσίμων)

- Εγκατάσταση των κινητήρων (130 ίππων και 6 ίππων)

- Ντίζες (2) για τον κινητήρα των 130 ίππων

- Υδραυλικό τιμόνι

- Μπαταρία marine

- Έλεγχος και του ταχυπλόου και του τρέιλερ αυτού, ώστε να περάσουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την χρήση τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

- Βύθισμα 0,47μ

- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 1955 κιλά

- Ολικό μήκος 5,95μ

- Ολικό πλάτος 2,33μ

- Αριθμός αερο/μων  0,47μ

- Deadrise 24 μοίρες

- Δεξαμενή καυσίμου 220 λτ

- Υλικό μπαλονιού HYPALON ORCA Dtex 1300

- Μέγιστη ιπποδύναμη 168Kw

- Βάρος σκάφους 580 Kg

- Χρώμα γάστρας και μπαλονιού πορτοκαλί

- Κατηγορία CE: C

- Μέγιστος αριθμός ατόμων 8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Συντήρηση τεσσάρων εξωλέμβιων κινητήρων από τα σωστικά σκάφη

Συντήρηση και επισκευή βάρκας 5 μέτρων

Καβάλα, 10/05/2021

Ο			        	                  Ο	                                                      Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ	                            ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	                    Δ/ΝΤΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

# 41ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ Δ.                                   ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ Δ                                          ΔΑΓΚΑΚΗΣ  Θ.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  		                                    μιας πνευστής σωστικής λέμβου

Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Καθαριότητας

Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10

Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                       CPV : 42111100-1, 345222450 -1

Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ:                                               Κ.Α. : 20.7135.0005

Τηλ. 2513500382                                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.387,60€

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι τιμές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν μετά από :

- την αναζήτηση τιμοκαταλόγων των υλικών στο διαδίκτυο,

- τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας με τοπικούς αντιπροσώπους και προμηθευτές.

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- |
| CPV | α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδες Μέτρησης | Ποσότητα | Ενδ. Τιμή Μονάδας € | Σύνολο |
| 42111100-1 | 1 | Φουσκωτό Σκάφος 6 μέτρων Εξωλέμβιος κινητήρας 130 ίππων με προπέλα Εξωλέμβιος κινητήρας 6 ίππων με προπέλα Τρέιλερ σκάφους GPS –PLOTER - VHF Χειριστήρια (Στροφόμετρο (Ηλεκτρονικό), θερμοκρασία κινητήρα, δείκτης καυσίμων) Εγκατάσταση των κινητήρων (130 ίππων και 6 ίππων) Ντίζες (2) για τον κινητήρα των 130 ίππων Υδραυλικό τιμόνι Μπαταρία marine Έλεγχος και του ταχυπλόου και του τρέιλερ αυτού, ώστε να περάσουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την χρήση τους. Συντήρηση τεσσάρων εξωλέμβιων κινητήρων από τα σωστικά σκάφη - Συντήρηση και επισκευή βάρκας 5 μέτρων | Τεμάχιο /Υπηρεσία | 1 τεμάχιο / 6 υπηρεσίες συντήρησης και όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών αδειοδότησης ή ελέγχου αυτών | 59.990,00 | 59.990,00 |
| Σύνολο | 59.990,00 |
| Φ.Π.Α. 24 % | 14.397,60 |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. 24 % | 74.387,60 |

Από πλευράς Δήμου Καβάλας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της μελέτης, δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή ένας προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των υλικών πού παραδόθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή.  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι της 31/12/2021.

Καβάλα, 10/05/2021

Ο			        	               Ο	                                                   Ο

Συντάξας	                            Πρ/νος του τμήματος	                               Δ/ντης

Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

# Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  		                                   μιας πνευστής σωστικής λέμβου

Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΓΣ

Τμήμα Καθαριότητας

Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10

Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                    CPV : 42111100-1, 345222450 -1

Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ                                             Κ.Α. : 20.7135.0005

Τηλ. 2513500382                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.387,60€

## ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια μιας πνευστής σωστικής λέμβου για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας. Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «Αναθέτουσα Αρχή» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια των υλικών. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  .

### ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.

β) Ν. 3852/2010

γ) Ν. 4412/2016

### ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.

Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας

2. Η Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της προμήθειας

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΆΡΘΡΟ 4 Οικονομική Προσφορά

Στη τιμή των ειδών θα περιέχονται μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Οι τιμές να δίνονται για το σύνολο των υλικών που θα χρειαστούν όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 5  Κριτήριο Κατακύρωσης

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής για το σύνολο των ειδών και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 6  Πληρωμές προμηθευτή

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού θα παραδίδονται και θα βεβαιώνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 7  Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ’ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΆΡΘΡΟ 8  Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων

Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

### ΆΡΘΡΟ  9  Τόπος παράδοσης

Ο τόπος παράδοσης ορίζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

### ΆΡΘΡΟ 10    Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Καβάλας . Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του τρέχοντος έτους.

Καβάλα, 10/05/2021

Ο			        	               Ο	                                                   Ο

Συντάξας	                            Πρ/νος του τμήματος	                               Δ/ντης

Καθαριότητας                                   Ποιότητας Ζωής

# Κλειτσιώτης Δ.                                   Κλειτσιώτης Δ                                          Δαγκάκης  Θ.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μελέτη  : Προμήθειας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  		                                    μιας πνευστής σωστικής λέμβου

Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Καθαριότητας

Ταχ. Διευθ. : Κύπρου  10

Τ.Θ. 1195 – Τ.Κ. 65 403                                                                      CPV : 42111100-1, 345222450 -1

Πληροφ : κ. Κλειτσιώτη Δ                                              Κ.Α. : 20.7135.0005

Τηλ. 2513 500382                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.387,60€

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- |
| CPV | α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδες Μέτρησης | Ποσότητα | Ενδ. Τιμή Μονάδας € | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 42111100-1 | 1 | Φουσκωτό Σκάφος 6 μέτρων Εξωλέμβιος κινητήρας 130 ίππων με προπέλα Εξωλέμβιος κινητήρας 6 ίππων με προπέλα Τρέιλερ σκάφους GPS –PLOTER - VHF Χειριστήρια (Στροφόμετρο (Ηλεκτρονικό), θερμοκρασία κινητήρα, δείκτης καυσίμων) Εγκατάσταση των κινητήρων (130 ίππων και 6 ίππων) Ντίζες (2) για τον κινητήρα των 130 ίππων Υδραυλικό τιμόνι Μπαταρία marine Έλεγχος και του ταχυπλόου και του τρέιλερ αυτού, ώστε να περάσουν όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την χρήση τους. Συντήρηση τεσσάρων εξωλέμβιων κινητήρων από τα σωστικά σκάφη - Συντήρηση και επισκευή βάρκας 5 μέτρων | Τεμάχιο /Υπηρεσία | 1 τεμάχιο / 6 υπηρεσίες συντήρησης και όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών αδειοδότησης ή ελέγχου αυτών |  |  |  |
| Σύνολο Προσφοράς |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |
| Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. 24 % |  |

Καβάλα, ………………./2021

Ο Προμηθευτής

Υπογραφή & Σφραγίδα