### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ/νση  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

### Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

### Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.389,60 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%.

### CPV : 42950000-0

### ΚA:  20.6699.0008

Περιεχόμενα  μελέτης:

- Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Της Προμήθειας

- Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές)

- Προμέτρηση  - Προϋπολογισμός

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τιμολόγιο Προσφοράς

### ΜΑΪΟΣ  2021

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.389,60 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%. |
| --- | --- |

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια βουρτσών για το μηχανικό σάρωθρο αποκομιδής του Δήμο Καβάλας.

Με την προμήθεια των βουρτσών θα εξασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργεία του σαρώθρου. Οι βούρτσες θα πρέπει να ταιριάζουν στον τύπο του σαρώθρου JOHNSTON C401 με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 139048 και αρ. πλαισίου του οχήματος TEBC50AF2KKVJ1284, και να πληρούν τους διεθνείς εργονομικούς κανόνες.

Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 4.389,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6699.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας, οικονομικού έτους 2021.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.389,60 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%. |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εμπρόσθια βούρτσα

Η εμπρόσθια βούρτσα θα είναι κυλινδρική, αποτελούμενη από τον εσωτερικό κορμό στερέωσης των ινών και τις ίνες, με τις οποίες εκτελείται η σάρωση. Θα είναι άριστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και  εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή του σαρώθρου  καθώς το βάρος, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση σάρωσης και η μη τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει ζημίες σε τμήματα.

Θα  έχει απαραίτητα τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά:

διάμετρος: 			                      1000 χιλιοστά

Το υλικό κατασκευής των ινών θα είναι από πολυπροπυλένιο και ατσαλόσυρμα.

2. Πλευρική βούρτσα

Η πλευρική βούρτσα θα είναι κυλινδρική, αποτελούμενη από τον εσωτερικό κορμό στερέωσης των ινών και τις ίνες, με τις οποίες εκτελείται η σάρωση. Θα είναι άριστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και  εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή του σαρώθρου  καθώς το βάρος, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση σάρωσης και η μη τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει ζημίες σε τμήματα.

Θα  έχει απαραίτητα τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά:

διάμετρος: 			                      1000 χιλιοστά

Το υλικό κατασκευής των ινών θα είναι από πολυπροπυλένιο και ατσαλόσυρμα.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.389,60 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%. |
| --- | --- |

###### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εμπρόσθια βούρτσα | 4 | 295,00 | 1.180,00 |
| 2 | Πλευρική βούρτσα | 8 | 295,00 | 2.360,00 |
|  |  |  | Σύνολο € | 3.540,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% € | 849,60 |
|  |  |  | Γενικό σύνολο € | 4.389,60 |

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχτηκε σύμφωνα με τις τιμές ανάθεσης του προηγούμενου έτους και μετά από έρευνα αγοράς σε προμηθευτές.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.389,60 ευρώ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%. |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια βουρτσών σαρώθρου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καβάλας.

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις

H διενέργεια  και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.

3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008).

2) του άρθρου 116,117 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/08.08.2016.

3) του ν. 4270/2014 «αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3ο – Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας

2. Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Της Προμήθειας

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο Οικονομική Προσφορά

Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

Άρθρο  5ο  Κριτήριο Κατακύρωσης

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο/αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 6ο  Πληρωμές προμηθευτή

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των βουρτσών πού παραδίδονται  και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Άρθρο 8ο  Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

Άρθρο 9ο Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων

Ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

Άρθρο 10ο Χρόνος και Τόπος  παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης  δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

Καβάλα       /       /2021

| Ο Συντάξας | Ο Πρ/νος Τμ. Συν/σης | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
|  | Οχημάτων & Μηχ/των | Ο Δ/ντης Τ.Υ. |
| Ανδρέου Ευάγγελος | Ανδρέου Ευάγγελος | Χαραλαμπίδης Πρόδρομος |
| ΤΕ Ηλεκτρολ. Μηχανικός | ΤΕ Ηλεκτρολ. Μηχανικός | Αρχιτέκτων Μηχανικός |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εμπρόσθια βούρτσα | 4 |  |  |
| 2 | Πλευρική βούρτσα | 8 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο € |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% € |  |
|  |  |  | Γενικό σύνολο € |  |

…………………………………………………………..

( Τόπος και ημερομηνία)

…….…………………………………………………………..

(Ονοματεπώνυμο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης)